| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γραφείο ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα Πληροφορίες: Γραφειο Τ.Π.Ε. Τηλ: 2132020022 Κιν: 6978945666 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ Email1:vliochristou@gmail.com Email2:vliochristou@vvv.gov.gr www.vvv.gov.gr |  | Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Βούλα: Aρ. Πρωτ.: Bαθμός προτεραιότητας: κοινό |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια Συστημάτων Φύλαξης     Δημοτικών Κτιρίων

Αριθμός μελέτης : 97/2016

Κ.Α.: 10-7135.018

Προϋπολογισμός: 70.000,00 €

Περιεχόμενα

- Τεχνική έκθεση

- Τεχνική περιγραφή

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Συντάξας: ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ38

| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Πληροφορίες: Γραφειο Τ.Π.Ε. Τηλ: 2132020022 Κιν: 6978945666 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ |  | Αριθμός μελέτης: 97 /2016 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων“ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € Κ.Α. : 10-7135.018 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διαφόρων συστημάτων φύλαξης που θα εγκατασταθούν σε κτίρια του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Οι τιμές μονάδος είναι τιμές εμπορίου στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των υλικών στα κτίρια που θα προσδιορίσει η Τεχνική Υπηρεσία.

Ο γενικός προϋπολογισμός της  προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 με Κ.Α. 10-7135.018.

| Βούλα …………. Ο Συντάξας ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ38 | Βάρη …………….. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων Βασιλειάδης Ιορδάνης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Εθεωρήθη Βάρη ……………. Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπ. Γεωργιάκου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Πληροφορίες: Γραφειο Τ.Π.Ε. Τηλ: 2132020022 Κιν: 6978945666 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ |  | Αριθμός μελέτης: 97 /2016 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων“ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € Κ.Α. : 10-7135.018 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα υλικά, θα πρέπει να είναι κατ’ αρχήν σύμφωνα με την ονομαστική τους περιγραφή. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, της CEN (για τα υλικά που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας κλπ) και να διαθέτουν το σήμα CE είτε πάνω στα υλικά, είτε στην συσκευασία τους. Επίσης, τα υλικά αυτά θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά την τρέχουσα σειρά προτύπων ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε υλικό σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή, για να εξετάσει αν τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου δοκιμής.

Όλα τα υλικά επέκτασης/τροποποίησης των υπαρχόντων συστημάτων, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τα υπάρχοντα συστήματα.

Στις τιμές προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης σε σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη από τον Ν.3707/2008-ΦΕΚ 209/Α'/8.10.2008 άδεια. Το δε προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα κάνει την τοποθέτηση, θα πρέπει να είναι ειδικευμένο και πιστοποιημένο για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Για την εγκατάσταση, θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα κατωτέρω υλικά θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

|  | α/α | Είδος υλικού |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Module GSM/GPRS (40 τεμ.): Πρόκειται για GSM/GPRS συσκευή για επικοινωνία του συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων (ή άλλα τηλέφωνο που θα του προσδιορίσουμε), στην περίπτωση διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους PGM οι οποίες θα δέχονται εντολές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέσω μηνυμάτων SMS. Θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας DTMF και SIA IP και να έχει την δυνατότητα αποστολής SMS σε τουλάχιστον 12 παραλήπτες. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα προγραμματισμού μέσω H/Y και δικτύου GSM. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κάρτα SIM επιλογής δικτύου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Cosmote/Vodafone κλπ, βάσει της καλύτερης λήψης σήματος) με τηλεφωνικές μονάδες αξίας 10€ διάρκειας 1 έτους τουλάχιστον. Πρίν από την εγκατάσταση του, θα προηγείται επιβεβαίωση λήψης καλού σήματος του δικτύου, στο σημείο που θα τοποθετηθεί. |  |
|  | 2 | Ανιχνευτής κίνησης (180 τεμ.): Θα πρέπει να είναι αναλογικός, υψηλής προστασίας από RFΙ/EMI με μεταλλική θωράκιση, αυτόματη προσαρμογή παλμών, αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και διακόπτη anti-tamper. Θα πρέπει να διαθέτει διπλό κατά προτίμηση πυροευαίσθητο στοιχείο και να καλύπτει 11 τουλάχιστον μέτρα υπό οριζόντια γωνία 110 μοιρών. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος 476+ της εταιρείας PARADOX. |  |
|  | 3 | Εξωτερικός ανιχνευτής κουρτίνας (6 τεμ.): Πρόκειται για εξωτερικό ανιχνευτή κουρτίνας με ένα υπέρυθρο PIR και έναν αισθητήρα μικροκυμάτων (MW), ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή. Το μέγιστο ύψος τοποθέτησής του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μέτρα και η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης τουλάχιστον 8 μέτρα. Ο βαθμός στεγανότητάς του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΡ65. Θα πρέπει να είναι antimasking και να διαθέτει αγνόηση μικρών ζώων. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος CYLIX PRO της εταιρείας SIGMA SECURITY. |  |
|  | 4 | Μαγνητική επαφή (12 τεμ.): Θα είναι αυτοκόλλητης ή βιδωτής εγκατάστασης και θα είναι κατάλληλη είτε για συρόμενα, είτε για ανοιγόμενα παράθυρα/πόρτες, ανοίγματος 12,7mm. |  |
|  | 5 | Κεντρική μονάδα συναγερμού (34 τεμ.): Η κεντρική μονάδα θα διαθέτει τουλάχιστον 10+1 (πληκτρολογίου) ζώνες και θα έχει δυνατότητα επέκτασης σε 100 με επιπρόσθετες πλακέτες επέκτασης ζωνών. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 15 πληκτρολογίων. Θα μπορεί να δεχθεί έως τουλάχιστον 1 ασύρματο module επέκτασης και 1 ασύρματο δέκτη. Θα έχει μνήμη τουλάχιστον 1000 συμβάντων και δυνατότητα επικοινωνίας με σταθμούς λήψης σημάτων και τουλάχιστον 10 επιπρόσθετα τηλέφωνα που θα του προγραμματίσουμε. Θα διαθέτει τηλεφωνητή με δυνατότητα απομακρυσμένης όπλισης/αφόπλισης και switching τροφοδοτικό 5A. Τέλος, όλο το σύστημα θα βρίσκεται εντός μεταλλικού κυτίου κατάλληλων διαστάσεων το οποίο θα διαθέτει, διακόπτη anti-tamper και μπαταρία 12V/17 AH. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής/τροφοδοτικό ισχύος τουλάχιστον 60W και οποιοδήποτε απαιτούμενο υλικό για την λειτουργία της μονάδας ώστε να επιτυγχάνει επικοινωνίες μέσω PSTN δικτύου και LAN για σύνδεση TCP/IP(ethernet) .Η μονάδα συναγερμού θα πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη δικτύου Ethernet ώστε σε περίπτωση απώλειας να αποστείλει τα σήματα μέσω δικτύου GSM ή PSTN. |  |
|  | 6 | Εξωτερική σειρήνα (34 τεμ.): Η εξωτερική σειρήνα, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, στεγανή, εξαιρετικής αντοχής σε κρούσεις και στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να διαθέτει πλαστικό περίβλημα μεγάλης αντοχής και εσωτερική μεταλλική προστασία. Η ακουστική ισχύς της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 115db στα 3μ. Θα είναι αυτοπροστατευόμενη, με διακόπτη προστασίας από το άνοιγμα του καπακιού της ή την αποκόλλησή της από τον τοίχο (tamper) και ανεξάρτητο χρόνο συναγερμού σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας της με την κεντρική μονάδα. Θα πρέπει να δέχεται μπαταρία 12V/3Ah για αυτονομία και να διαθέτει ενσωματωμένη κόκκινη φωτεινή ένδειξη για απεικόνιση και έλεγχο της φόρτισής της από το κέντρο συναγερμού. Η σειρήνα θα μπορεί να συνδεθεί με τον πίνακα και μέσω BUS διαύλου .Θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5V. |  |
|  | 7 | Εσωτερική σειρήνα (30 τεμ.): Θα είναι εσωτερικού τύπου, άριστης ποιότητας και αντοχής, ισχύος τουλάχιστον 120db και τάσης τροφοδοσίας 220V ή 12V. |  |
|  | 8 | Μπαταρία 12V/7,2Ah (40 τεμ.): Θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, μολύβδου, ονομαστικής τάσης 12V και ονομαστικής έντασης 7 εως 7,5 Ah. |  |
|  | 9 | Μπαταρία 12V/3Ah (40 τεμ.): Θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, μολύβδου, ονομαστικής τάσης 12V και ονομαστικής έντασης 3 εως 3,5 Ah. |  |
|  | 10 | Πληκτρολόγιο συναγερμού (40 τεμ.): Πρόκειται για απλό πληκτρολόγιο με φωτιζόμενους αριθμούς / σύμβολα, εύκολα κατανοητό στην χρήση και τον προγραμματισμό του. Θα πρέπει να έχει οπτική και ακουστική μετάδοση ισχύος σήματος και οθόνη ένδειξης ζωνών. Τα πλήκτρα του θα είναι φωτιζόμενα και θα έχει ένδειξη της κατάστασης του συστήματος με LED και LCD οθόνη με 4Χ16 χαρακτήρες DOT MATRIX. Θα πρέπει να είναι συμβατό με την κεντρική μονάδα . |  |
|  | 11 | Αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης (30 τεμ.): Αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους ήδη εγκατεστημένους κλειδοδιακόπτες παλαιάς τεχνολογίας της εταιρείας Interlogix, caddx, paradox και άρα θα πρέπει να είναι συμβατό με αυτούς. Θα διαθέτει αντιβανδαλιστική προστασία, και φωτιζόμενο πληκτρολόγιο. Θα είναι κατάλληλο για χρήστες με pin ή κάρτα ή συνδυασμό τους (κάρτα+pin). Θα διαθέτει διακόπτη anti-tamper και θα είναι τροφοδοσίας 12-24V. |  |
|  | 12 | Καλώδιο 4X0,22mm (1.000 μ.): Θα είναι καλώδιο διατομής και πλήθους αγωγών όπως αναφέρεται στην περιγραφή του, με θωράκιση φύλου αλουμινίου. |  |
|  | 13 | Καλώδιο 4X0,22+2Χ0,50mm (7.700 μ.): Θα είναι καλώδιο διατομής και πλήθους αγωγών όπως αναφέρεται στην περιγραφή του, με θωράκιση φύλου αλουμινίου. |  |
|  | 14 | Κανάλι διανομής 15mm X 15mm (3.500 μ.): Πλαστικό κανάλι PVC, λευκού χρώματος αυτοκόλλητο ή μη, διαστάσεων της ονομαστικής περιγραφής του. |  |
|  | 15 | Πίνακας πυρανίχνευσης (2 τεμ.): Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και δυνατότητα σύνδεσης με την μονάδα με α/α 4 ή με άλλη μονάδα μέσω κάρτας επέκτασης. Δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση συμβάντος ενός ή περισσότερων τηλεφωνικών αριθμών μέσω της μονάδας συναγερμού. Θα διαθέτει 2 ανεξάρτητες εξόδους για εξωτερικές σειρήνες και μπαταρία 12V/7Ah, κατάλληλη για αυτονομία τουλάχιστον 72 ωρών. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΝ54.2 και ΕΝ54.4. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος MATRIX2004R00TO της εταιρείας PARADOX. |  |
|  | 16 | Ανιχνευτής καπνού (8 τεμ.): Ενσύρματος θερμικός και θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καπνού ενεργοποίησης στους 65ο C, χαμηλής κατανάλωσης, τάσης 12V DC, θερμοκρασίας λειτουργίας -10ο C έως 50ο C και αντοχής περιβλήματος στους -30ο C έως 60ο C. Θα είναι συμβατός με τον πίνακα πυρανίχνευσης με α/α 14. |  |
|  | 17 | Υπέρυθρο BEAM (4 τεμ.): Beam διπλής δέσμης, εμβέλειας τουλάχιστον 30μ. σε εξωτερικό χώρο. Θα διαθέτει κύκλωμα ψηφιακής επεξεργασία. Θα διαθέτει υψηλής ποιότητας σφαιρικούς φακούς για καλύτερη εστίαση των ακτίνων σε μεγάλες αποστάσεις και θα έχει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου ανταπόκρισης σε περίπτωση διακοπής των ακτίνων. Θα είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας πλαστικό και θα έχει βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ55. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος NR30TS της εταιρείας ATSUMI. |  |
|  | 18 | Καταγραφικό (2 τεμ.) & Δίσκο χωρητικότητας 3ΤΒ (2 τεμ.): DVR 8 εισόδων HDTVI / συμβατικών καμερών + 2 IP κάμερα έως 3 Megapixel, 25fps (real time) @ 1080p lite** / 720p / WD1 / κλπ ή 12fps @ 1080p, 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα, έξοδοι video monitor HDMI/VGA/BNC Θα διαθέτει υποδοχή εξωτερικού σκληρού δίσκου τουλάχιστον 6ΤΒ. Οι έξοδοι video HDMI/VGA θα είναι 1/1 σε ανάλυση 1920Χ1080. Θα διαθέτει μία έξοδο για BNC μόνιτορ, 4 εισόδους ήχου και 1 έξοδο ήχου. Θα διαθέτει επίσης 4 εισόδους alarm και 1 έξοδο alarm. Θα διαθέτει δύο εισόδους USB, θύρα Ethernet 100Mbps, ποντίκι. Τέλος, θα διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 3ΤΒ. Θα παρέχεται με κατάλληλο λογισμικό για σύνδεση και διαχείριση των καμερών μέσω Η/Υ. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N |  |
|  | 19 | Κάμερα εξωτερικού χώρου (9 τεμ.) & Adaptores power of Ethernet (9 τεμ.) & Τροφοδοτικο swiching 12volt DC/2Amprs (9 τεμ.): Θα πρέπει να είναι αδιάβροχη κάμερα ανθεκτική στο νερό και την σκόνη βαθμού στεγανότητας ΙΡ66. Θα έχει σταθερό φακό 3.6mm γωνίας θέασης 82.2ο. Η ανάλυσή της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1080p, θα πρέπει να έχει δυνατότητα παρακολούθησης στο απόλυτο σκοτάδι με υπέρυθρο φωτισμό, σε απόσταση τουλάχιστον 60. Η τροφοδοσία της θα είναι 12V. Θα είναι συμβατή με το καταγραφικό με α/α 18 Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος HIKVISION MP41-BV2812-3R60-2MP Xαρακτηριστικά Cameras • 1/2.7" Aptina • 2.0 Megapixel • CMOS Sensor/1080P. • 4 in 1(AHD/CVI/TVI/CVBS) • Array IR Weatherproof Camera • IR Range 60M • Perfect Night Vision • 2.8-12mm Manual zoom ICR Lens • Water resistance:IP66 • Weight: 1.3Kg |  |
|  | 20 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Φ16 (1.000 μ.): Είναι σωλήνας υψηλών μηχανικών αντοχών κατασκευασμένος από PVC UV-σταθεροποιημένο, ανθεκτικός στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, σε υγρά και όξινα περιβάλλοντα ιδανικός για εξωτερικές επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας, σύμφωνος με τις προδιαγραφές ΕΝ 61386.21. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τύπος CONDUR της εταιρείας KOUVIDIS. |  |
|  | 21 | Καλώδιο UTP CAT 5 E (488 μ.): Θα είναι καλώδιο κατάλληλο για υπόγεια τοποθέτηση, Type Panduit. |  |
|  | 22 | Ιστός 5μ. (2 τεμ.): Πρόκειται για τετράγωνο σιδηροϊστό 100mmΧ100mm, πάχους 3mm κατασκευασμένο από γαλβανισμένο σίδηρο. Θα έχει τετράγωνη βάση διαστάσεων τουλάχιστον 300mmΧ300mm με κατάλληλες γωνίες στήριξης του ιστού, για καλύτερη σταθερότητα. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται το αγκίριο πάκτωσης του σιδηροϊστού. |  |
|  | 23 | Διάφορα υλικά (1 τεμ.): Στα υλικά αυτά συμπεριλαμβάνονται βίδες, στριφώνια, ούπα, αυτοκόλλητες ταινίες, δεματικά, θερμοκόλλες, σιλικόνες, ρόκα, πλαστικές βάσεις στήριξης σωληνώσεων, μούφες και καμπύλες σωληνώσεων, κουτιά διακλάδωσης, υλικά κατασκευής τσιμεντένιων βάσεων (τσιμέντο, χαλίκια κλπ) και γενικά τα πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά για την στήριξη και ορθή εγκατάσταση των προηγούμενων υλικών. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες πλακέτες/μετατροπείς για την προσαρμογή και σύνδεση των νέων υλικών σε παλαιότερες εγκαταστάσεις και γενικά οποιοδήποτε απαιτούμενο αλλά μη αναφερόμενο στην μελέτη υλικό που απαιτείται για την εύρυθμη και πλήρη λειτουργία όλων των συστημάτων συναγερμού. |  |
|  | 24 | Ετήσια συνδρομή (34 τεμ.): Όλα τα παραπάνω συστήματα θα πρέπει να συνδεθούν μέσω των ειδικών συσκευών (Ethernet TCP/IP /Modems PSTN/Modules gsm) με κεντρικό σταθμό 24ώρης παρακολούθησης και λήψεως συστημάτων συναγερμού απ’ όπου θα παρακολουθούνται, για κάθε σύστημα χωριστά, τα παρακάτω σήματα: Διακοπή και αποκατάσταση τάσης λειτουργίας 220 V. Κατάσταση POWER BACK UP (όπου απαιτείται). Κατάσταση μπαταριών συστήματος. Σήμα διάρρηξης και διάρκεια αυτού. Σήμα πυρκαγιάς και διάρκεια αυτού. Σήμα παράνομης επέμβασης του συστήματος και διάρκεια αυτού. Έλεγχος ύπαρξης γραμμής ΟΤΕ/Ethernet/GPRS ανά 3 λεπτά . Έλεγχος ενεργοποίησης-απενεργοποίησης (ON/OFF). Επαναφορά του συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας. Σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης οποιασδήποτε συσκευής του συστήματος κάθε κτιρίου ή προσπάθειας βραχυκυκλώματος ή κοψίματος τμήματος της καλωδίωσης το σύστημα θα ειδοποιεί αμέσως τον υπολογιστή του κεντρικού σταθμού για προσπάθεια παράνομης επέμβασης στο σύστημα. Σε περίπτωση που εκπέμπεται οποιοδήποτε σήμα παραβίασης του συστήματος διάρρηξης, πυρκαγιάς κλπ. θα υπάρχει άμεση παρέμβαση ελέγχου και επί τόπου εξακρίβωση των παραπάνω και θα ειδοποιείται ανάλογα η «Άμεσος Δράση» και ο ορισμένος για κάθε κτίριο υπεύθυνος. |  |
| Βούλα ………. Ο Συντάξας ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ38 | Βάρη …………. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων Βασιλειάδης Ιορδάνης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Εθεωρήθη Βάρη …………….. Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπ. Γεωργιάκου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός |

| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Μελετών & Έργων Πληροφορίες: Μ.Κουκουμίδης Τηλ: 213-2030429 |  | Αριθμός μελέτης: 97 /2016 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων“ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € Κ.Α. : 10-7135.018 |
| --- | --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

| Προμήθεια συστημάτων φύλαξης |
| --- |
| α/α | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα | Τιμή μον. (€) | Μερικό σύνολο (€) |
| 1 | Module GSM/GPRS | 40 | 180,00 | 7200,00 |
| 2 | Ανιχνευτής κίνησης | 180 | 26,84 | 4.831,20 |
| 3 | Εξωτερικός ανιχνευτής κουρτίνας | 6 | 176,90 | 1.061,40 |
| 4 | Μαγνητική επαφή | 12 | 2,44 | 29,28 |
| 5 | Κεντρική μονάδα συναγερμού | 34 | 390,00 | 13260,00 |
| 6 | Εξωτερική σειρήνα | 34 | 50,00 | 1700,00 |
| 7 | Εσωτερική σειρήνα | 30 | 15,01 | 450,30 |
| 8 | Μπαταρία 12V/7,2Ah | 40 | 32,35 | 1.294,00 |
| 9 | Μπαταρία 12V/3Ah | 40 | 22,84 | 913,60 |
| 10 | Πληκτρολόγιο συναγερμού | 40 | 80,00 | 3200,00 |
| 11 | Αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης | 30 | 73,20 | 2.196,00 |
| 12 | Καλώδιο 4Χ0,22mm | 1.000 | 0,35 | 350,00 |
| 13 | Καλώδιο 4Χ0,22mm+2Χ0,5mm | 7.700 | 0,45 | 3.465,00 |
| 14 | Κανάλι διανομής 15mm X 15mm | 3.500 | 1,10 | 3.850,00 |
| 15 | Πίνακας πυρανίχνευσης | 2 | 244,00 | 488,00 |
| 16 | Ανιχνευτής καπνού | 8 | 36,60 | 292,80 |
| 17 | Υπέρυθρο ΒΕΑΜ | 4 | 203,74 | 814,96 |
| 18 | Καταγραφικό | 2 | 312,165 | 624,33 |
| 19 | Κάμερα εξωτερικού χώρου | 9 | 115,59 | 1040,38 |
| 20 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Φ16 | 1.000 | 1,22 | 1.220,00 |
| 21 | Καλώδιο Utp Cat 5 e | 488 | 0,30 | 146,40 |
| 22 | Ιστός 5μ. | 2 | 305,00 | 610,00 |
| 23 | Διάφορα υλικά | 1 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| 24 | Ετήσια συνδρομή | 34 | 155,70 | 5.293,80 |
|  |  | Σύνολο | 56.450,05 |
|  |  | Ποσό στρογγ. | 1,56 |
|  |  | ΦΠΑ 24% | 13.548,39 |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ | 70.000,00 |

Με την ανάθεση της προμήθειας, η Τεχνική Υπηρεσία θα παραδώσει στον ανάδοχο αναλυτική κατάσταση των κτιρίων στα οποία θα παραδοθούν και εγκατασταθούν τα υπό προμήθεια υλικά.

| Βούλα ………………. Ο Συντάξας ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ38 | Βάρη ……………… Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων Βασιλειάδης Ιορδάνης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Εθεωρήθη Βάρη ………………. Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπ. Γεωργιάκου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Πληροφορίες: Γραφειο Τ.Π.Ε. Τηλ: 2132020022 Κιν: 6978945666 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ |  | Αριθμός μελέτης: 97 /2016 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων“ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € Κ.Α. : 10-7135.018 |  |
| --- | --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο  μελέτης)

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διαφόρων συστημάτων φύλαξης που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορα κτίρια του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Οι τιμές μονάδος είναι τιμές εμπορίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των υλικών στα κτίρια που θα προσδιορίσει η Τεχνική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2ο  (Ισχύουσες  διατάξεις)

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α') "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων",

2.Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσίων (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>)

3. Της Π1/7445/02 και Π1/7446/02 αποφάσεις του Υπ.Ανάπτυξης.

4. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/τ.Α') "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις".

5. Του Ν. 2522/97 "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Kρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών".

6. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/τ.Α’) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και τηv αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/τ.Α)" Τροποποίηση του Ν. 3310/05".

ΑΡΘΡΟ  3ο ( Συμβατικά στοιχεία )

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η διακήρυξη

β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

ε) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

στ) Η τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές

ΑΡΘΡΟ  4ο (Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας)

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής, δύναται να πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή

ΑΡΘΡΟ  5ο ( Συμμετοχή στον διαγωνισμό )

Τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και της CEN (για τα υλικά των συστημάτων ασφαλείας κλπ).

- Τα προσφερόμενα υλικά διαθέτουν CE το οποίο αναγράφεται είτε πάνω στα υλικά είτε στην συσκευασία τους.

- Τα προσφερόμενα υλικά προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά την τρέχουσα σειρά προτύπων ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις

- Ότι το προσωπικό που θα εγκαταστήσει τα υλικά είναι ειδικευμένο και πιστοποιημένο για τέτοιου είδους εγκαστάσεις.

ΑΡΘΡΟ  6ο ( Σύμβαση )

Ο Ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης ανάθεσης, είναι υποχρεωμένος να έρθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ  7ο ( Ποιότητα υλικών)

Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας.

Ο Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης θα είναι 12 μήνες

ΑΡΘΡΟ  8ο (Συσκευασία-Μεταφορά-Τοποθέτηση)

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των προς προμήθεια ειδών. Επίσης, τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση τους στον δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Το προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα κάνει την τοποθέτηση, θα πρέπει να είναι ειδικευμένο και πιστοποιημένο για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Για την εγκατάσταση, θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ  9ο (Ελαττωματικά είδη)

Εάν κάποια από τα είδη που παραληφθούν δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή  εμφανίσουν  ελαττώματα και κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τους όρους της σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σε διάστημα 10 ημερών.

ΑΡΘΡΟ  10ο  (Φόροι τέλη κρατήσεις)

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,10% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ  11ο  (Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή)

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους, που προκαλείται κατά την διάρκεια της μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών στον δήμο, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του, των εργαλείων/εξοπλισμού του, την προσωρινή αποθήκευση των υλικών και εξαρτημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών του και για οποιαδήποτε βλάβη/ζημία προκαλέσει σε αντικείμενα ή ανθρώπους ή ζώα στους χώρους όπου εργάζεται το προσωπικό του.

ΑΡΘΡΟ  12ο (Προσωρινή και οριστική παραλαβή)

Η προσωρινή παραλαβή των ειδών που θα προμηθευτούν θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αντικατάσταση αυτών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ανωμαλιών αυτών.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, εντός της οριζόμενης από της ιδίας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για  τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

| Βούλα Ο Συντάξας ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ38 | Βάρη Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων Βασιλειάδης Ιορδάνης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Εθεωρήθη Βάρη Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπ. Γεωργιάκου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Μελετών & Έργων Πληροφορίες: Μ.Κουκουμίδης Τηλ: 213-2030429 |  | Αριθμός μελέτης: 97 /2016 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων“ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € Κ.Α. : 10-7135.018 |
| --- | --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της συγγραφής)

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή, περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων.

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και ανάδοχος, ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Εγγυήσεις υλικών)

Η χρονική διάρκεια εγγύησης των ειδών θα είναι ενός έτους.

Μέσα σ’ αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η καλή ποιότητα και αντοχή τους στο χρόνο, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Αυξομειώσεις ποσοτήτων προμήθειας)

Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας που θα χειριστεί τα υλικά κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν τη συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβασης. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών της προμήθειας και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα που θα παραληφθεί συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50%της συνολικής που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  Τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 6ο (Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος)

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι ενός (1) έτους.

ΑΡΘΡΟ 7ο (σταθερότητα τιμών)

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Τρόπος και χρόνος παράδοσης)

Η παράδοση των ειδών δύναται να γίνει στον Δήμο και τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας προς τον Ανάδοχο. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον Δήμο, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κάθε παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 9ο (Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου)

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των ειδών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερομένων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 10ο (Πληρωμές)

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και βάσει πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και κατόπιν τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο αντιγράφων.

ΑΡΘΡΟ 11ο (Προσφορές – τεχνικά φυλλάδια)

Ο Προμηθευτής (υποψήφιος Ανάδοχος) υποχρεούται να επισυνάψει μαζί με την Οικονομική του  προσφορά και τα αντίστοιχα Φυλλάδια που αφορούν τα προσφερόμενα είδη, καθώς και υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο της υπογραφής, ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 12ο (Τροποποίηση συμβάσεως)

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης (χρονική διάρκεια, κ.λ.π.), αυτή αποφασίζεται μετά από λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

| Βούλα Ο Συντάξας ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ38 | Βάρη Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έργων Βασιλειάδης Ιορδάνης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Εθεωρήθη Βάρη Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπ. Γεωργιάκου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Πληροφορίες: Γραφειο Τ.Π.Ε. Τηλ: 2132020022 Κιν: 6978945666 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΧΡΗΣΤΟΥ |  | Αριθμός μελέτης: 97 /2016 ΤΙΤΛΟΣ: “Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων“ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € Κ.Α. : 10-7135.018 |
| --- | --- | --- |

Τιμολόγιο Προσφοράς

| Προμήθεια συστημάτων φύλαξης |
| --- |
| α/α | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα | Τιμή μον. (€) | Μερικό σύνολο (€) |
| 1 | Module GSM/GPRS | 40 |  |  |
| 2 | Ανιχνευτής κίνησης | 180 |  |  |
| 3 | Εξωτερικός ανιχνευτής κουρτίνας | 6 |  |  |
| 4 | Μαγνητική επαφή | 12 |  |  |
| 5 | Κεντρική μονάδα συναγερμού | 34 |  |  |
| 6 | Εξωτερική σειρήνα | 34 |  |  |
| 7 | Εσωτερική σειρήνα | 30 |  |  |
| 8 | Μπαταρία 12V/7,2Ah | 40 |  |  |
| 9 | Μπαταρία 12V/3Ah | 40 |  |  |
| 10 | Πληκτρολόγιο συναγερμού | 40 |  |  |
| 11 | Αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης | 30 |  |  |
| 12 | Καλώδιο 4Χ0,22mm | 1.000 |  |  |
| 13 | Καλώδιο 4Χ0,22mm+2Χ0,5mm | 7.700 |  |  |
| 14 | Κανάλι διανομής 15mm X 15mm | 3.500 |  |  |
| 15 | Πίνακας πυρανίχνευσης | 2 |  |  |
| 16 | Ανιχνευτής καπνού | 8 |  |  |
| 17 | Υπέρυθρο ΒΕΑΜ | 4 |  |  |
| 18 | Καταγραφικό | 2 |  |  |
| 19 | Κάμερα εξωτερικού χώρου | 9 |  |  |
| 20 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Φ16 | 1.000 |  |  |
| 21 | Καλώδιο Utp Cat 5 e | 488 |  |  |
| 22 | Ιστός 5μ. | 2 |  |  |
| 23 | Διάφορα υλικά | 1 |  |  |
| 24 | Ετήσια συνδρομή | 34 |  |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ | Σύνολο |  |
|  | Σύνολο Ολογράφως |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | ΦΠΑ 24% Ολογράφως |  |
|  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |